## Slide 1
KLASSE 9
Elektrizität
KLP-basierte Wiederholung
Vom sicheren Abruf über einfache Anwendungen bis zum Transfer.
1 Abrufen 2 Verstehen 3 Rechnen 4 Transfer
KLP-Recherche: 2026-09-12

## Slide 2
KLP-KOMPASS
Inhaltsfeld 9: Elektrizität
Klasse 9
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
2
Verbindliche fachliche Schwerpunkte
Elektrostatik: elektrische Ladungen und Felder, Spannung
Stromkreise: Elektronen-Atomrumpf-Modell, Strom, Widerstand, Reihen-/Parallelschaltung, Sicherheitsvorrichtungen
Elektrische Energie und Leistung
Was du am Ende können sollst
Spannung, Stromstärke und Widerstand unterscheiden und messen
Elektrische Stromkreise mit Modellen erklären
Ohmsches Verhalten untersuchen
Reihen- und Parallelschaltungen quantitativ beschreiben
Lernweg dieser Präsentation
sehr leichte Abruffragen
Begriffe und Formeln
einfache Aufgaben
Transfer und Grafik
KLP Physik NRW 2019 · S. 39–41

## Slide 3
STUFE 1 · ABRUFEN
Leichter Einstieg → sicherer Abruf
Klasse 9
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
3
Fragen 1–2 sind bewusst sehr leicht. Danach wird der Abruf schrittweise fachlicher.
1
Welche Größe misst man parallel zu einem Bauteil?
2
Welche Größe misst man in Reihe im Stromkreis?
3
Wie lautet die Definition R = …?
4
Was bleibt in einer Reihenschaltung an allen Bauteilen gleich?
5
Nenne eine Sicherheitsvorrichtung der Hausinstallation.

## Slide 4
STUFE 2 · VERSTEHEN
Fachbegriffe und Formeln
Klasse 9
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
4
Spannung U
Energieunterschied pro Ladung zwischen zwei Punkten.
Einheit: V
Stromstärke I
Ladungsmenge pro Zeit durch einen Leiterquerschnitt.
Einheit: A
Widerstand R
Quotient aus Spannung und Stromstärke; Hemmung des Stromflusses.
Einheit: Ω
Leistung P
Elektrische Energie pro Zeit.
Einheit: W
Beziehung: P = U · I

## Slide 5
STUFE 3 · ANWENDEN
Einfache Aufgaben und Rechenbeispiele
Klasse 9
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
5
Rechne zunächst mit bewusst einfachen Zahlen und klaren Einzelschritten.
Aufgabe 1
An einem Widerstand liegen 12 V an; R = 6 Ω. Berechne I.
Tipp: I = U/R
Aufgabe 2
Ein Gerät wird mit 230 V betrieben und nimmt 2 A auf. Berechne P.
Tipp: P = U·I
Aufgabe 3
Ein 2-kW-Heizgerät läuft 30 min. Wie viel elektrische Energie nutzt es in kWh?
Tipp: E = P·t; 30 min = 0,5 h

## Slide 6
STUFE 4 · TRANSFER
Jetzt verknüpfen
Klasse 9
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
6
Hier musst du mehr als einen Gedanken verbinden oder das Modell begründet anwenden.
Anwendung / Transfer
Zwei Widerstände 10 Ω und 20 Ω liegen in Reihe. Bestimme R_ges und die Stromstärke bei 12 V.
Konzeptfrage · Warum?
Ein Gerät benötigt 1,0 kWh. Bei 0,35 €/kWh: Welche Kosten entstehen? Beurteile anschließend, warum die Leistungsangabe allein die Kosten nicht festlegt.
Strategie: Gegeben → Gesucht → Modell/Formel → Ergebnis → Plausibilität

## Slide 7
STUFE 5 · DARSTELLEN
U-I-Kennlinie eines ohmschen Widerstands
Klasse 9
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
7
0
-0,8
0,5
2,1
1
5
1,5
7,9
2
10,8
I / A
U / V
Messwerte
Auswerten
Ist der Widerstand ohmsch?
Bestimme R aus der Steigung U/I.
Darstellungssprache
Achsen + Einheiten prüfen
Trend beschreiben
mit Fachbegriff/Formel begründen

## Slide 8
SICHERUNG
Lösungen und Exit-Ticket
Klasse 9
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
8
Erst nach eigener Bearbeitung einblenden.
Warm-up
Warm-up: Spannung; Stromstärke; U/I; Stromstärke; z. B. Sicherung/FI/Schutzleiter.
Basis 1
Basis 1: 2 A.
Basis 2
Basis 2: 460 W.
Basis 3
Basis 3: 1,0 kWh.
Anwendung
Transfer 1: R_ges = 30 Ω; I = 0,4 A.
Konzeptfrage
Transfer 2: 0,35 €; Kosten hängen von Leistung und Nutzungsdauer ab.
EXIT
Erkläre in einem Satz den Unterschied zwischen Widerstandsdefinition und Ohmschem Gesetz.