## Slide 1
Q1/Q2 GRUNDKURS
Elektrodynamik und Energieübertragung
KLP-basierte Wiederholung
Vom sicheren Abruf über einfache Anwendungen bis zum Transfer.
1 Abrufen 2 Verstehen 3 Rechnen 4 Transfer
KLP-Recherche: 2026-09-12

## Slide 2
KLP-KOMPASS
Inhaltsfeld Elektrodynamik und Energieübertragung (GK)
Q1/Q2 Grundkurs
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
2
Verbindliche fachliche Schwerpunkte
Elektrodynamik: magnetischer Fluss, Induktion, Induktionsgesetz, Wechselspannung, Auf-/Entladen des Kondensators
Energieübertragung: Generator, Transformator, elektromagnetische Schwingung
Was du am Ende können sollst
Magnetischen Fluss als zentrale Größe der Induktion verwenden
Faradaysches Induktionsgesetz auf zeitliche Änderungen anwenden
Lenzsche Regel als Energieerhaltungsprinzip deuten
Generator und Transformator quantitativ beschreiben
Lernweg dieser Präsentation
sehr leichte Abruffragen
Begriffe und Formeln
einfache Aufgaben
Transfer und Grafik
KLP Physik NRW 2022 · S. 40–41

## Slide 3
STUFE 1 · ABRUFEN
Leichter Einstieg → sicherer Abruf
Q1/Q2 Grundkurs
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
3
Fragen 1–2 sind bewusst sehr leicht. Danach wird der Abruf schrittweise fachlicher.
1
Bewegst du einen Magneten in eine Spule hinein: Kann am Messgerät eine Spannung auftreten?
2
Bleibt diese Induktionsspannung bestehen, wenn Magnet und Spule relativ zueinander ruhen und das Magnetfeld konstant ist?
3
Welche Einheit hat der magnetische Fluss Φ?
4
Welche Änderungen können den magnetischen Fluss durch eine Leiterschleife verändern?
5
Was bedeutet das Minuszeichen im Induktionsgesetz?

## Slide 4
STUFE 2 · VERSTEHEN
Fachbegriffe und Formeln
Q1/Q2 Grundkurs
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
4
Magnetischer Fluss Φ
Maß für die Durchsetzung einer Fläche mit magnetischem Feld.
Einheit: Wb
Beziehung: Φ = B · A · cos(α)
Induktionsspannung U_ind
Spannung durch zeitliche Änderung des magnetischen Flusses.
Einheit: V
Kapazität C
Ladung pro Spannung eines Kondensators.
Einheit: F
Lenzsche Regel
Induktionswirkung ist so gerichtet, dass sie der verursachenden Flussänderung entgegenwirkt.
Einheit: –

## Slide 5
STUFE 3 · ANWENDEN
Einfache Aufgaben und Rechenbeispiele
Q1/Q2 Grundkurs
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
5
Rechne zunächst mit bewusst einfachen Zahlen und klaren Einzelschritten.
Aufgabe 1
B = 0,20 T durchsetzt A = 0,010 m² senkrecht. Berechne Φ.
Aufgabe 2
N = 100; Φ ändert sich in 0,10 s von 0 auf 0,002 Wb. Bestimme |U_ind|.
Aufgabe 3
Idealtrafo: N₁:N₂ = 1000:100, U₁ = 230 V. Berechne U₂.

## Slide 6
STUFE 4 · TRANSFER
Jetzt verknüpfen
Q1/Q2 Grundkurs
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
6
Hier musst du mehr als einen Gedanken verbinden oder das Modell begründet anwenden.
Anwendung / Transfer
Ein Fahrraddynamo wandelt Bewegungsenergie in elektrische Energie um. Erkläre, welche zeitliche Änderung die Induktionsspannung in der Spule verursacht.
Konzeptfrage · Warum?
Begründe die Richtung des Induktionsstroms mit der Lenzschen Regel und der Energieerhaltung: Warum muss die induzierte Wirkung der verursachenden Flussänderung entgegenwirken?
Strategie: Gegeben → Gesucht → Modell/Formel → Ergebnis → Plausibilität

## Slide 7
STUFE 5 · DARSTELLEN
Induktionsspannung beim Ein- und Ausfahren
Q1/Q2 Grundkurs
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
7
0
-3,25
1,58
-1,62
3,15
0
4,72
1,62
6,3
3,25
Zeit t
U_ind
U_ind(t)
Einfahren
vollständig im Feld
Ausfahren
Auswerten
Warum ist U_ind in der Mitte null?
Warum besitzen Ein- und Ausfahrpuls entgegengesetzte Vorzeichen?
Darstellungssprache
Achsen + Einheiten prüfen
Trend beschreiben
mit Fachbegriff/Formel begründen

## Slide 8
SICHERUNG
Lösungen und Exit-Ticket
Q1/Q2 Grundkurs
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
8
Erst nach eigener Bearbeitung einblenden.
Warm-up
Warm-up: ja; nein, bei konstantem Fluss ist U_ind=0; Weber (Wb); Änderungen von B, wirksamer Fläche oder Orientierung; das Minuszeichen beschreibt die Lenzsche Gegenwirkung auf die Flussänderung.
Basis 1
Basis 1: 0,002 Wb.
Basis 2
Basis 2: 2,0 V.
Basis 3
Basis 3: 23 V.
Anwendung
Anwendung: Durch die Drehbewegung ändert sich der magnetische Fluss durch die Spule fortlaufend; dΦ/dt ist ungleich null und dadurch wird eine Spannung induziert.
Konzeptfrage
Konzeptfrage: Die induzierte Wirkung hemmt die verursachende Flussänderung. Würde sie die Änderung verstärken, könnte ohne zusätzliche Arbeit immer mehr Energie entstehen; das widerspräche der Energieerhaltung.
EXIT
Nenne die zwei Spezialfälle des Induktionsgesetzes: zeitlich veränderliches B bzw. zeitlich veränderliche wirksame Fläche.