## Slide 1
KLASSE 10
Energieversorgung
Fortlaufende Wiederholungspräsentation
Ein lebendes Dokument: Nach jeder Stunde wächst der Rückblick um eine neue Folie.
Kernideen · Begriffe · Beziehungen · Schnellcheck
Physik NRW

## Slide 2
ORIENTIERUNG
Das bleibt hängen
Klasse 10
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
2
1
Elektromagnetische Induktion als Grundlage der Spannungserzeugung erklären
2
Generator, Elektromotor und Transformator funktional beschreiben
3
Energieübertragung im Stromnetz begründen
4
Wirkungsgrad und Energieentwertung einordnen
5
Konventionelle und regenerative Energiequellen kriteriengeleitet vergleichen

## Slide 3
WERKZEUGKASTEN
Begriffe und Modelle
Klasse 10
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
3
Induktion
Entstehung einer elektrischen Spannung durch Änderung des magnetischen Flusses.
Generator
Wandelt mechanische Energie mithilfe der Induktion in elektrische Energie um.
Transformator
Ändert Wechselspannungen mithilfe zweier gekoppelter Spulen.
Wirkungsgrad η
Anteil der zugeführten Energie oder Leistung, der nutzbar umgesetzt wird.
Wechselspannung
Spannung, deren Richtung und Betrag sich periodisch ändern.
Energieentwertung
Energie bleibt erhalten, wird aber teilweise in weniger gut nutzbare Formen überführt.

## Slide 4
ZUSAMMENHÄNGE
Formeln, Beziehungen und zentrale Aussagen
Klasse 10
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
4
Induktion
Eine stärkere oder schnellere Änderung des Magnetfelds bzw. Flusses führt meist zu größerer Induktionsspannung.
Änderung des magnetischen Flusses → U_ind
Transformator
Für den idealen Transformator entspricht das Spannungsverhältnis dem Windungsverhältnis.
U₁/U₂ = N₁/N₂
Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist höchstens 1 bzw. 100 %.
η = E_nutz/E_zu = P_nutz/P_zu
Hochspannung
Für gleiche Leistung reduziert eine höhere Spannung die nötige Stromstärke und damit Leitungsverluste.
P = U · I

## Slide 5
ABRUFÜBUNG
Schnellcheck
Klasse 10
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
5
Ohne Unterlagen beantworten – erst danach gemeinsam prüfen.
1
Was muss sich ändern, damit eine Spannung induziert wird?
2
Warum wird elektrische Energie über große Entfernungen mit hoher Spannung übertragen?
3
Was bedeutet ein Wirkungsgrad von 85 %?
Tipp: Erklären ist stärker als nur nennen.

## Slide 6
FORTSCHREIBEN
Stundenrückblick – Vorlage
Klasse 10
Fortlaufende Wiederholung · Physik NRW
6
Heute neu
max. 3 zentrale Erkenntnisse
in eigenen Worten
Bezug zum Vorwissen herstellen
Experiment / Beobachtung
Ein prägnanter Versuch, Messwert, Graph oder Alltagsbezug als Anker für die Stunde.
Merksatz / Formel
Genau eine zentrale Aussage oder Beziehung festhalten – möglichst mit Bedeutung der Größen.
2-Minuten-Check
2–3 kurze Abruffragen
möglichst ohne Unterlagen lösbar
eine Anwendung oder Erklärung einbauen
Codex-Workflow: neue Stunde in praesentation.json → lessons ergänzen → npm run build:pptx